Техническая характеристика

Пульсоксиметр детский (для новорожденных)

Перезаряжается литиевая батарея с удобным интерфейсом типа «С»

Двухцветный дисплей OLED

Отображаемая информация: SpO2, частота пульса, индикатор заряда батареи, шкала пульса

Диапазон измерения SpO2: 35-99%

Диапазон измерения пульса: 30-250 уд/мин

Тип источника питания: 2 батарейки типа»ААА»

Предназначен для детей до 12 лет

Масса: 50 г (включая батарейки)

Поверка не позднее 2020г