Техническая характеристика

Микроскоп лабораторный медицинский в комплекте.

Микроскоп c фиксированной системой освещения по Келеру, предметный столик с регулировкой справа, поле зрения 18.

Конфигурация микроскопа включает:

- 2 вида освещения для проходящего света: галогенная лампа 6V 30W и LED лампа 3200К; - револьвер микроскопа на 4 объектива, с наклоном назад;

- предметный столик 75х30, ручка перемещения образца справа, держатель образца с пружинным зажимом слева;

- бинокулярный тубус 30°/20;

- окуляры 10х/18, возможность работы в очках, фокусировка (точное фокусирование: 0,3 мм/оборот; грубое фокусирование: 4 мм/оборот; общая высота подъема: 15 мм); регулируемое межзрачковое расстояние: от 48 до 75 мм

- объективы план-ахроматические 4х, 10х, 40х и 100х для масляной иммерсии; объективы с кратностью увеличения 40х и 100х оснащены подпружиненными оправами, отходящими назад (для защиты объекта);

- конденсор 0,9 / 1,25;

- внешний блок питания 100…240 VAC/ 50...60Hz/ 30VA;

- индикаторы интенсивности света по обеим сторонам штатива;

- чехол от пыли;

- иммерсионное масло 5 мл;

- набор фильтров (синий, зеленый, желтый);

- запасная галогенная лампа 6V 30W.

Дополнительные характеристики:

- способность выдерживать высокие механические нагрузки при длительном постоянном использовании;

- устойчивость к опрокидыванию;

- наличие переносной ручки для обеспечения удобства и максимальной надежности переноски микроскопа в другую учебную аудиторию или лабораторию;

- инструкция на казахском и русском языках; - регистрационное удостоверение МЗ РК РК-МТ-7№009100