Техническая характеристика

Мини Ротатор (миксер для перемешивания биологической жидкости)

Мини-ротатор Bio RS-24 осуществляет вертикальное вращение платформы. Ротатор идеальный инструмент для предотвращения свертывания крови в пробирках, проведения процессов экстракции биологических компонентов.  Прибор простой в управлении, предназначен для лабораторий с небольшим бюджетом. Может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°С  до +40°С.PRS - платформы для пробирок с универсальными резиновыми зажимами;
PRSC - платформы оснащены клипсами, способные выдерживать пробирки с более тяжелыми растворами (песок, почва и т.д.).

## Спецификация

| Диапазон регулирования скорости | 5–30 об/мин |
| --- | --- |
| Вертикальное вращение | 360° |
| Цифровая установка времени | 1 мин.–24 ч. / непрерывно (шаг 1 мин.) |
| Максимальное время непрерывной работы | 8 ч. |
| Размеры (Д×Ш×В) | 325x190x155 мм |
| Вес | 1,4 кг |
| Потребляемый ток / мощность | 12 В, 110 мA/1,3 Вт |
| Внешний блок питания | вход. AC 100–240 В 50/60 Гц; выход. DC 12 В |

Платформа PRS-22

22 пробирки диаметром 10-16 мм (1.5 мл, 2 мл, 5мл, 10 мл 15 мл пробирки)