Техническая характеристика

Лабораторная центрифуга

Особенности

- Скорость вращения ротора до 3500 об/мин.

- Задание и отображение на световых индикаторах скорости вращения ротора, а также возможность задания скорости в ОЦУ или G.

- Блокировка крышки во время работы.

- Датчик дисбаланса.

- Автоматическая разблокировка, приоткрытие  крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора.  Бесшумная работа.

- Точная, цифровая установка скорости вращения  ротора.

- Практически неограниченный режим непрерывной работы.

Технические характеристики

- Количество используемых роторов 4

- Скорость центрифугирования, об/мин 100-3500

- Максимальная центрифужная сила, RCF 2300

- Диапозон таймера, мин * 1-99* скорости вращения ротора, об/мин 100

- центробежной силы, RCF 100

- таймера, мин 1

- Количество степеней торможения 6

- Максимальный шум, дБ 55

- Допустимый диапазон температур, гр.С 10-40

- Допустимый суммарный дисбаланс пробирок, г 5

- Допустимая влажность при 20 гр.С, % 80

- Питание от сети, В/Гц 100-240/50-60

- Потребляемая мощность, Вт до 250

- Размеры (длина х ширина х высота), мм 426х410х231

- Масса, кг 12,8

Роторы, которыми может быть укомплектована центрифуга

- 6М 12х12мл

- 6М.05 12х15мл

- 6М.01 4х50мл

- 6М.06 6х50мл

Характеристики ротора 6M.05

- Универсальный ротор на 12 адаптеров.

- Макс. объём применяемых пробирок: 15 мл.

- Макс. размер применяемых пробирок (Д/Ш): 140/16.8 мм.

- Макс. скорость центрифугирования: 3500 об/мин.