Техническая характеристика

Кушетка стационарная

Кушетка стационарная предназначена для оснащения различных медицинских и процедурных кабинетов, постов медсестёр, приёмного покоя больниц, травмпунктов, поликлиник и других медицинских учреждений
Каркас кушетки изготовлен из стальных электросварных труб квадратного сечения, покрытых полимерным покрытием белого цвета
На металлокаркасе закреплены ложе и подголовник, выполненные из ДСП, с настилом из пенополиуретана и покрытием искусственной кожей

Угол наклона подголовника регулируется механически
Поставляется в разобранном виде, инструкция по сборке в комплекте

Технические характеристики:

- Длина: 1950 мм

- Ширина: 620 мм

- Высота: 520 мм

- Вес, не более, кг    27

- Каркас из стальных труб

- Габаритные размеры ложа, мм    1500×620

- Подголовник без выреза

- Габаритные размеры подголовника, мм    450×620

- Регулировка подголовника бесступенчатая, механическая

- Угол наклона подголовника    от 0° до 45°

- Обивка из искусственной кожи

- Цвет обивки: светло-серый (белый мрамор)

- Цвет каркаса    белый

- Разборная конструкция