Техническая характеристика

Столик инструментальный медицинский

Столик инструментальный предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов в перевязочных и операционных.

Столик представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса 3 полок каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием;
полки из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.

Варианты установки столика:
на 4 мебельные колеса, диаметром 50 мм;
на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметром 50 мм, 2 колеса с тормозом.

| Длина, мм | 710 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 475 |
| Высота, мм | 960 |
| Масса изделия, кг | 9 / 11 |
| Масса брутто (без обрешетки), кг | 11 / 13 |
| Допускаемая нагрузка (не более), кг | 25 |
| Размеры гофрокартонной упаковки, мм | 935х505х126, объем, куб.м - 0,06 |
| Размеры деревянной обрешетки, мм | 1035х555х176, объем, куб.м - 0,10 |

Изделие поставляется в разобранном виде в гофрокартонной упаковке и/или в деревянной обрешетке.